## Slide 1: ３．アナログ入出力インターフェースの基礎
３．１ アナログ入出力インターフェースの種類
３．２ 入出力チャネルの考え方
３．３ 変換の考え方
３．４ 入出力・処理のタイミング
３．５ メモリ
３．６ 消費電力・ノイズ・その他

## Slide 2: ３．１ アナログ入出力インターフェースの種類 （１）アナログ入出力インターフェースとは
自然界の温度・圧力・湿度等を計測するセンサの信号はアナログ信号。
電動機やエンジン等を駆動あるいは制御するためのアクチュエータの多くはアナログ信号で動作。
パソコンやワンボードコンピュータで扱えるのはディジタル信号のみ。
アナログ信号とディジタル信号の仲介役が必要。
アナログ入出力インターフェース

## Slide 3: （２）アナログ入出力デバイスの分類
アナログ入力デバイス（A/D変換）
アナログ出力デバイス（D/A変換)
アナログ入出力デバイス（A/D変換・D/A変換)
（①と②の機能を併せ持ったデバイス）

## Slide 4: （３）アナログ入出力デバイスの絶縁タイプ
①非絶縁型
ＰＣと入出力デバイスの間に絶縁素子が介在しないタイプ
②絶縁型
ＰＣと入出力デバイスの間に絶縁素子を介在させて，電気的外乱の進入を防ぐタイプ。

## Slide 5: 絶縁素子の代表例＝フォトカプラ
発光ダイオードとフォトトランジスタを組み合わせた素子。
光信号
発光ダイオード
フォトトランジスタ
フォトカプラ
電流
電流

## Slide 6: 絶縁型の２つのタイプ
①バス絶縁型
②独立絶縁（チャネル間絶縁）
フォトカプラやアイソレーションアンプ（絶縁アンプ）で各入出力チャネル間を絶縁して，チャネル間の干渉を防ぐ
A/D
フォト
カプラ
マルチ
プレクサ
（切替器）
0 CH(+)
1 CH(+)
N CH(+)
GND (-)
ディジタルデータ
アナログデータ
A/D
フォト
カプラ
マルチ
プレクサ
（切替器）
0 CH(+)
N CH(+)
N CH(-)
ディジタルデータ
アナログデータ
0 CH(-)
アイソレーションアンプ
絶縁